Технологическая карта урока

Учитель: Терешин Сергей Михайлович, учитель технологии высшей категории, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области

Предмет: технология

Класс: 6

Учебник (УМК): Учебник /Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. Технология. 6 класс. - М.: «Вентана-Граф»,  2014/.

Тема урока: Устройство токарного станка для обработки древесины

Тип урока:  комбинированный (освоение новых знаний, обобщение и систематизация изученного).

Оборудование: 1. плакаты: «Механизмы передачи движения», «Токарный станок для обработки древесины СТД-120М», «Техника безопасности при работе на токарном станке для обработки древесины»;

2. макеты «Механизмы передачи движения»;

3. стамески;

4. защитные очки;

5. станок СТД-120М;

6. образцы заготовок;

7. образцы готовых изделий.

Тема раздела: Элементы техники

Цель:  изучить устройство токарного станка для обработки древесины.

Задачи: образовательная – сформировать у учащихся представление о составных частях машин, познакомить с устройством токарного станка для обработки древесины;

воспитательная – сформировать способность критично относиться к существующим технологиям;

развивающая – способствовать развитию навыков применять знания на практике.

Методы проведения занятия: устный опрос, рассказ, демонстрация наглядных пособий, лабораторно-практическая работа.

Объект труда: токарный станок для обработки древесины СТД-120М.

Межпредметные связи: математика – понятия: конус, цилиндр, призма, радиус, диаметр.

черчение – понятие отелах вращения, изображение тел вращения на чертежах, сечение;

физика – машины: рабочие, энергетические.

Литература для учителя: 1. Программы по технологии для общеобразовательных учреждений. 5-8 классы  /Авторы: Тищенко А.Т., Синица Н.В. – М.: «Вентана-Граф», 2012 г./;

2. И.А.Карабанов. Технология обработки древесины. – М., Просвещение, 2011 (стр.30-33);

3. Учебник /Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. Технология. 6 класс. - М.: «Вентана-Граф»,  2014/.

Литература для внеклассного чтения: 1. Э.В.Рихвк. Обработка древесины в школьных мастерских. – М., Просвещение, 2008.

2. Э.В.Рихвк. Мастерим из древесины. – М., Просвещение, 2008.

3. И.Н.Гушулей, В.В.Рига. Основы деревообработки. – М., Просвещение, 1998.

4. Б.А.Журавлёв. Столярное дело. – М., Просвещение, 2008.

| № п/п | Структура | Содержание урока | Наглядные пособия, раздаточный материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организационная часть |
| 1 | Организационная часть 4 мин. | Приветствие учителя, контроль посещаемости, физкультминутка, проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и цели урока. |  |
| 2 | Теоретическая часть |
| 2.1 | Повторение пройденного материала (вопросы к учащимся). 5 мин. | Почему детали цилиндрической формы более сложны для ручной обработки, чем призматические? Объясните порядок изготовления деталей цилиндрической формы? Почему размер заготовки должен быть примерно на 1 мм больше требуемого диаметра детали? Какие трудности возникали у вас при изготовлении цилиндрических деталей ручным инструментом? | Образцы заготовок. Образцы готовых изделий. |
| 2.2 | Изложение нового материала 31 мин. | План рассказа учителя: машина и её составные части; механизмы передачи движения; 3. устройство токарного станка для обработки древесины. |  |
| 2.2.1 |  | Машины: рабочие и энергетические. Рабочие: технологические, транспортные, транспортирующие, вычислительные. |  |
|  | Вопрос к учащимся | Как вы понимаете понятие «Транспортные машины»? Приведите примеры. |  |
| 2.2.2 |  | Энергетические машины (машины-двигатели). |  |
|  | Вопрос к учащимся | Какие двигатели вы знаете? |  |
|  |  | Составные части машин: двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм. |  |
|  | Вопрос к учащимся | Вспомните, какие механизмы для передачи движения мы изучали? Какие передачи используются в сверлильном станке? Приведите примеры применения механизмов передач движения в домашних машинах и механизмах. | Макеты «Механизмы передачи движения». Плакат «Механизмы передачи движения». Учебник стр.35-36, табл.3. |
|  |  | Механизмы передачи движения: реечные, зубчатые, цепные и ремённые передачи. |  |
| 2.2.3 |  | История развития токарных станков. Какие изделия можно изготавливать на токарных станках. Токарный станок СТД-120М. Основные части станка. | Учебник стр.39 рис.25, 26. Образцы изделий. Учебник стр.41 рис.28. Плакат «Токарный станок для обработки древесины СТД-120М». |
| 2.2.4 | Вопрос к учащимся | !!! назовите напряжение электрического тока, подводимого к электродвигателю сверлильного станка. |  |
|  | Практическая часть |
| 3 | Практическая часть | Задание: найдите составные части станка непосредственно на станке; с разрешения учителя, убедившись. Что станок отключен, снимите защитный кожух с ремённой передачи и посмотрите, как можно изменить частоту вращения шпинделя; установите заготовку в станке; измерьте линейкой: расстояние от центров до станины, расстояние между центрами, наибольшая величина вылета пиноли; полученные данные занесите в таблицу в рабочей тетради: Частота вращения шпинделя Расстояние между центрами, мм Расстояние от линии центров до станины, мм Величина вылета пиноли, мм | Токарный станок для обработки древесины СТД-120М. |
| 3.1 | Охрана труда | Нельзя включать станок без разрешения учителя. Нельзя опираться на части станка. Нельзя класть инструменты и другие предметы на станок. обо всех неисправностях в станке немедленно сообщить учителю. | Плакат «Техника безопасности при работе на токарном станке для обработки древесины». |
| 3.2 | Самостоятельная работа учащихся. Целевой обход. 30 мин. | Учащиеся делятся на три группы. Учащиеся выполняют задание в группах. Текущие наблюдения учителя, контроль за соблюдением правил техники безопасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения задания. | Тетрадь, линейка, карандаш. |
| 3.3 | Оценка результатов работы. 5 мин. | Выяснение возможностей токарного станка: определение максимальных размеров заготовки; виды изделий, изготавливаемых на токарном станке. Возможность применения полученных знаний в общественно полезном труде. |  |
|  | Итоговая часть |
| 4 | Итоговая часть 5 мин. | Установка на следующий урок. На следующем уроке вы познакомитесь с технологией обработки древесины на токарном станке. |  |
| 4.1 | Домашнее задание. | Повторить пройденный материал. | Учебник стр.39-41. |
| 4.2 | Уборка рабочих мест. |  |  |